Лабораторная работа №6           _____________________

дата

Тема: «Градуирование пружины и измерение сил динамометром

Оборудование: динамометр с закрытой бумагой шкалой, набор грузов массой по 102г, линейка, штатив, тела для взвешивания.

Правила техники безопасности

- Будьте осторожны при работе с растянутой пружиной.

- Не роняйте и не бросайте грузы.

С правилами ознакомлен(а). Обязуюсь выполнять. ________________________

/Подпись учащегося/

Ход работы:

- Закрепите в штативе динамометр с закрытой шкалой.

- При нерастянутой пружине отметьте на бумаге нулевое деление напротив стрелки.

- Подвесьте к пружине груз массой 102г. Отметьте положение стрелки и поставьте отметку 1Н.

- С помощью 2-х и 3-х грузов получите деления 2Н и 3Н.

- Снимите динамометр со штатива. Измерьте расстояние между обозначениями 0 и 1Н,  1Н и 2Н, 2 Н и 3Н. Уточните, получили ли Вы равномерную шкалу. Запишите результаты.

| Расстояние, см | Шкала _________________________ |
| --- | --- |
| между 0 и 1Н |  |  |
| между 1Н и 2Н |  |  |
| между 2Н и 3Н |  |  |

- Проградуируйте шкалу динамометра. Получите шкалу с ценой деления 0,1Н. Обозначьте единицу измерения на шкале.

- Снова укрепите динамометр в штативе.

- Измерьте Вашим динамометром вес нескольких тел. Результаты измерений запишите в таблицу.

| № опыта | Название тела | Вес тела, Н |
| --- | --- | --- |

- Снимите шкалу динамометра и сравните её с той, которая есть на приборе. Поясните возможные расхождения. Вложите Вашу шкалу в тетрадь.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Экспериментальное задание:

- Измерьте удлинение пружины на отметках 0, 1Н, 2Н, 3Н. Запишите данные в таблицу и постройте график зависимости силы упругости от удлинения.

Fупр,

Н

- Х, мм

Такая зависимость называется       ____________________________________________

- Определите жёсткость пружины динамометра

K  =  ______________________________________________________________   Н/м

Контрольные вопросы:

- Что такое сила?

- Как вы понимаете физический смысл единицы измерения силы 1Н?

- Чему равен вес груза массой 102г.?

- Как формулируется закон Гука?

- На чём основано измерение силы тяжести и веса тала? Какую силу фактически показывает динамометр?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Масштаб: 1 см -  _____ Н