Лабораторная работа №10                 _____________________

дата

Тема: «Выяснение условия равновесия рычага»

Оборудование: штатив с закреплённой на нем осью, рычаг, набор грузов, динамометр, линейка.

Правила техники безопасности.        Внимательно прочитайте правила и распишитесь в том, что обязуетесь их выполнять.

Не раскручивайте рычаг. Не роняйте и не бросайте грузы.                                                 С правилами ознакомлен(а), обязуюсь выполнять. ___________________________

Подпись учащегося

Ход работы

- Рассмотрите измерительные приборы, находящиеся у вас на столе. Определите цену их деления.

| Название прибора | цена деления |
| --- | --- |
| Линейка |  |
| Динамометр |  |

- Уравновесьте с помощью гаек рычаг в горизонтальном положении.

- Подвесьте в произвольной точке одного из плеч рычага груз массой 102 г                    (или несколько грузов).

- В произвольном месте другого плеча рычага прикрепите динамометр и измерьте силу F, необходимую для удержания рычага в равновесии в горизонтальном положении.

- С помощью динамометра измерьте вес груза (грузов) Р .

- Измерьте плечи L1 и L2  действующих сил.

- Повторите действия согласно пунктам 3-6 несколько раз, изменяя как количество грузов, так и плечи сил. Результаты измерений запишите в таблицу.

| № опыта | Р, Н | F, H | L1, м | L2, м | М1, Н * м | М2, Н * м | F Р | L1 L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Вычислите числовые значения моментов сил F и Р.

М1 = Р * L1,   М 2 = Р * L2.

Запишите значения моментов сил в таблицу.

- Сравните во всех опытах М1 и М2 и сделайте соответствующий вывод.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проверьте для каждого опыта соотношение

F         L1

P         L2.                  Результаты вычислений запишите в таблицу. Сравните левую и правую части равенства. Сделайте вывод

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Экспериментальное задание. С помощью установки, которую вы использовали в лабораторной работе, измерьте массу  какого-нибудь тела. Опишите опыт.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы:

- Что называют плечом силы?

- Какую физическую величину называют моментом силы?

- Каково условие равновесия тела, имеющего закреплённую ось вращения?

- Что такое рычаг? Какое свойство рычага вы экспериментально выяснили?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

=